PREG-TONE sertés vemhességvizsgáló használati utasítás

A PREG-TONE készülék ultrahang hullámokat bocsát ki a szervezetbe, melyek a szövetekről és a folyadék felületekről visszaverődnek a vizsgáló fejbe. A visszaverődő hullámok jelzik, hogy van-e folyadék a méhben. A méhben lévő folyadék jelenléte jelzi a vemhességet. Amikor a készülék folyadékot észlel a méhben, akkor a készülék folyamatos hangot ad.

Az első vizsgálat a termékenyítés utáni 15-30 nap között lehetséges. Klinikai vizsgálatokkal bizonyított, hogy a PREG-TONE készülék a termékenyítés utáni 30 naptól 100%-os pontossággal jelzi a vemhességet. A 65. és 70. nap között az alom kiszorítja a folyadékot és a vizsgálat pontossága csökken. A pontos, megbízható eredményhez szükséges, hogy a vizsgáló fejet a kocán a megfelelő helyre helyezzük a megfelelő időben, jó legyen a kontaktus a bőrrel és a fejet megfelelő irányba tartsuk.

- A készülék üzembe helyezése

Kábellel kössük össze a készüléket és a vezetéket, minden csatlakozót erősen csavarjunk össze. Kapcsoljuk be a készüléket és piros fény fog világítani. Ha nem világít, akkor tölteni kell az akkumulátort (kb. 16 óra).

- A vizsgálat folyamata

Kontakt folyadékot kell használni, amely lehet egy könnyű fajsúlyú olaj (ásványi olaj vagy étolaj, stb.) ultrahang gél, annak érdekében, hogy megfelelő legyen a kontaktus a bőr és a fej között. Előnyös, ha a vizsgálat alatt a koca nyugodt környezetben, elkülönített helyen van. A kocának a vizsgálat alatt álló helyzetben kell lennie. Első alkalommal kb. 15-20 másodperc szükséges a vizsgálathoz, de kellő gyakorlattal ez kb. 5 másodperc alatt is elvégezhető.

Kapcsolja be a készüléket és tegyen kontakt folyadékot a koca bőrére vagy a fejre. Helyezze a fejet a koca jobb oldalára a hátsó lábától 5 cm-re előre és 2,5 cm-rel a csecsbimbók vonala fölé, 45 fokos szögben tartva a fejet.

Először egy szaggatott hangjelzést lesz hallható, mely azt jelzi, hogy megfelelő a kontaktus a fej és a bőr között. Ez azt mutatja, hogy az ultrahang behatolt a kocába és vissza is verődött. A PREG-TONE készülék folyamatos hangot ad, ha folyadékot jelez (vemhességet). Ha elvégezte a vizsgálatot a koca jobb oldalán, elvégezheti utána a bal oldalon is. Ügyeljen arra, hogy minden vizsgálatnál kellő mennyiségű kontakt anyagot használjon, mert az ultrahang a levegőben nem terjed. A levegő buborékok kiküszöbölése a kellő mennyiségű kontakt anyaggal (olajjal) rendkívül fontos.